РОССИЯ

ООО «ЭЛИНОКС»

## Ротационный пекарский шкаф

## РПШ-16-2/1

## Паспорт

## и

## руководство по эксплуатации

- НАЗНАЧЕНИЕ

Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1 (далее - РПШ) предназначен для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий на предприятиях общественного питания.

Основные режимы работы:

- режим предварительного разогрева камеры;

- режим конвекции (сухой нагрев до 2700С);

- режим комбинированный (нагрев до 2700С) с периодическим впрыском воды.

РПШ используется на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и составе технологической линии

Сертификат  соответствия:  № С-RU.МХ11.В.00088. Срок действия с 04.10.2012г. по 03.10.2017 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии c требованиями ISO 9001:2008. Регистрационный номер №73 100 3466 от 30.12.2010г., действителен до 29.12.2013г.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| 1. Номинальное напряжение, В | 400/230 |
| 2. Род тока | Трехфазный, переменный, с нейтралью |
| 3. Частота тока, Гц | 50 |
| 4. Номинальная потребляемая мощность РПШ, кВт | 35,582 |
| 5. Номинальная потребляемая мощность электродвигателей вентиляторов конвекции, кВт | 2х0,16=0,32 |
| 6. Номинальная потребляемая мощность электродвигателя вытяжки, кВт | 0,11 |
| 7. Номинальная потребляемая мощность ТЭНов, кВт | 2 блока ТЭНовх12=24 2х5=10 |
| 8. Время разогрева печи до температуры (270±4)°С, в режиме сухого нагрева, мин. не более | 18 |
| 9. Номинальная потребляемая мощность электродвигателя охлаждения контроллера, кВт | 0,019 |
| 10. Номинальная потребляемая мощность контроллера, кВт | 0,060 |
| 11. Номинальная потребляемая мощность эл.магнитных клапанов подачи воды, кВт | 2 х 0,009 = 0,018 |
| 12. Номинальная потребляемая мощность контакторов, кВт | 2х0,1=0,8 2х0,06=0,12 |
| 13. Количество ТЭНов, шт. | 1) Блок ТЭНов -2 штуки 2) ТЭН (5 кВт) – 2 штуки |
| 14. Номинальная мощность ламп освещения, кВт | 3х0,025=0,075 |
| 15. Освещенность в рабочей камере печи, ЛК, не менее | 300 |
| 16. Номинальная потребляемая мощность электродвигателя редуктором вращения тележки, кВт | 0,180 |
| 17. Расход электроэнергии для поддержания температуры, кВт*ч, - в режиме сухого нагрева (270±4)ºС - в комбинированном режиме (270±4) ºС | 12,0 13,5 |
| 18. Давление воды в водопроводной системе, кПа (кгс/см²) | 49÷589 (0,5÷6) |
| 19. Расход воды при работе в комбинированном режиме, л/час | 6 |
| 20. Частота вращения электродвигателей вентиляторов, об/мин | 1440 |
| 21. Частота вращения поворотной рамы, об/мин | 3 |
| 22. Габаритные размеры, мм, не более -длина -ширина -высота | 1520 1400 2145 |
| 23. Масса, кг, не более | 550 |
| 24. Средний срок службы, лет, не менее | 7 |

Рис.1  Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1 поставляется:

1)собственно РПШ-16-2/1 (упаковка №1),

2) тележка-шпилька ТШГ-16-2/1 (упаковка №2).

Комплект поставки ротационных пекарских шкафов РПШ-16-2/1 указан в таблице 2.

Таблица 2

| №п/п | Наименование | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1, шт. | 1 |
| 2 | Паспорт и руководство по эксплуатации РПШ-16-2/1, шт. | 1 |
| 3 | Паспорт и руководство по эксплуатации на Мотор-редуктор DRV-63/30-2000-0,7-0.12B5-AS1 | 1 |
| 4 | Тележка-шпилька ТШГ-16-2/1 в комплекте (комплектность смотри согласно паспорта ТШГ-16-2/1) , шт | 1 |
| 5 | Пакет из полиэтиленовой пленки | 1 |
| 6 | Манжета 1-17х32-7 ГОСТ 8752-79 (запчасть – применение смотри рис. 5) | 2 |
| 7 | * Герметик высокотемпературный RTV silicone. | 1 |
| 8 | Упаковка РПШ-16-2/1, шт. | 1 |

* При условии поставки в разборном виде.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Ротационный пекарский шкаф состоит из рабочей камеры, установленной на основании. Внутри камеры установлены два электродвигателя с вентилятором, закрытые перегородкой. Вентиляторы обеспечивают циркуляцию воздуха в рабочей камере. Трубчатые электронагреватели (далее ТЭНы) установлены вокруг вентилятора и также закрыты перегородкой. Внутри камеры установлена вращающаяся рама, привод которой расположен снаружи в верхней части печи. На вращающуюся раму устанавливается 16-ти уровневая тележка GN2/1. В основании рабочей камеры имеется слив для удаления излишков влаги (сгон G1/2” выведен вперед под порог).

Управление работой РПШ осуществляется с панели управления. Для вентиляции камеры (соединения ее с внешней средой) служит вытяжной зонт, установленный над дверью РПШ. При открывании двери срабатывает конечный выключатель, зонт автоматически включается. Также возможна работа вытяжного зонта при закрытой двери при переключении выключателя «Вытяжка». На панели управления также расположены включатели:1) подсветки внутри камеры «СВЕТ», 2) вращения рамы «ВРАЩЕНИЕ РАМЫ», 3) вращения вентилятора вытяжного зонта. На панели управления расположена кнопка аварийного отключения питания контроллера «Кнопка аварийная».

Впрыск мелко распыленной воды в рабочую камеру, на верхний и нижний вентиляторы, осуществляется через 2 форсунки. Дополнительное распыление воды производит вентилятор.

Для защиты от перегрева (в аварийных ситуациях) установлен аварийный термовыключатель на 3200С (за панелью управления), датчик которого находится в рабочей камере.  Аварийный термовыключатель служит для отключения ТЭНов и двигателей (вентиляторов духовки, привода поворотной рамы) при достижении температуры в духовке 320°С. Для восстановления работы шкафа необходимо выявить и устранить причину срабатывания аварийного термовыключателя. После этого для восстановления работоспособности необходимо нажать на кнопку аварийного термовыключателя, для этого открутить винты крепления панели управления, снять панель управления и произвести нажатие на кнопку термовыключателя.

Температура в рабочей камере шкафа регулируется автоматически по позиционному закону, т.е. при достижении температуры заданного значения ТЭН-ы отключаются. При этом вследствие инерционности ТЭН-ов происходит незначительное превышение температуры выше заданного (в том числе и максимального значения, указанного в окне «Режимы»).  Включение ТЭН-ов происходит при температуре на 2° ниже заданной.

Изменение режимов работы и параметров выпекания производится с панели управления (рис. 2).

На панели имеются 4 табло: «Режимы», «Температура в камере», «Периодичность впрыска», «Таймер», а также две кнопки «Вкл/Откл» и «Пуск/Стоп».

Автоматика обеспечивает работу РПШ на пяти режимах (табло «Режимы):

«РАЗОГРЕВ» - предназначен для разогрева рабочей камеры до температуры уставки (заданной температуры) и поддержания ее перед началом приготовления; для выпекания в ручном режиме; для проверки системы впрыска воды в камеру.  Таймер в этом режиме отсчитывает время от момента пуска РПШ в работу на данном режиме. Впрыск воды производится при нажатии на  кнопку «Периодичность впрыска».

«КОНВЕКЦИЯ»:  режим предназначен для выпекания с помощью обдува горячим сухим воздухом в течение заранее заданного времени.

«КОНВЕКЦИЯ+ПАР –1 СЕК», «КОНВЕКЦИЯ+ПАР – 3 СЕК», «КОНВЕКЦИЯ+ПАР – 5 СЕК» (комбинированные режимы): данные три режима предназначены для выпекания с помощью обдува горячим воздухом определенной влажности. Влажность регулируется изменением длительности впрыска воды и изменением периодичности впрыска. Цифры в названии режимов обозначают продолжительность впрыска воды в рабочую камеру.

Выбор режима осуществляется нажатием соответствующей кнопки.

Табло «Температура в камере» служит для индикации текущей температуры в камере и  задаваемой температуры в камере, а также для изменения задаваемой температуры.

Рис. 2. Панель управления РПШ-16-2/1

Табло «Периодичность впрыска» работает в режимах «Разогрев» и «Конвекция + пар».

В режиме «Конвекция + пар» данное табло служит для индикации периода впрыска, времени оставшегося до следующего впрыска, а также для изменения задаваемого периода впрыска. Интервал изменения периода между впрысками от 2 сек. до 300 сек.

В режиме «Разогрев» данное табло служит для впрыска воды в камеру вручную и для индикации продолжительности данного впрыска.

Табло «Таймер» работает во всех режимах.

В режиме «Разогрев» на данном табло индицируется время работы РПШ с момента нажатия кнопки «Пуск/Стоп».

В режимах «Конвекция» и «Конвекция + пар» данное табло служит для индикации заданного времени приготовления (уставка таймера), времени, оставшегося до окончания заданного времени приготовления (уставка таймера), а также для изменения уставки.

Кнопка «Вкл/Откл»  служит для включения РПШ.

Кнопка «Пуск/Cтоп» служит для запуска РПШ по заданной программе в работу.

Для выпекания в РПШ использовать шпильку-тележку гастронормированную ТШГ 16-2/1 на 16 уровней гастроемкостей GN 2/1 с термостойкими опорами.

Примечание - гастроемкости  (перфорированные и неперфорированные противни глубиной  65 мм, 40 мм,  20 мм), решетки поставляются по отдельному заказу

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К обслуживанию РПШ допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования.

При работе с РПШ необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

-не включать РПШ без заземления;

-не оставлять включенный РПШ без присмотра;

-санитарную обработку производить только при обесточенном РПШ;

-периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства РПШ;

-при обнаружении неисправностей вызывать электромеханика, включать РПШ только после устранения неисправностей.

Внимание! При открытии двери соблюдайте осторожность: сначала поверните ручку вниз до упора и приоткройте дверь; выпустите пар и (или) горячий воздух из жарочной камеры (при открывании двери включается вытяжной зонт), откройте дверь полностью.

Внимание! Для очистки РПШ не допускается применять водяную струю.

Внимание! Температура стекла двери может достигать более 800С. Будьте осторожны.

Категорически запрещается:

- производить чистку и устранять неисправности при работе РПШ;

- работать без заземления;

- использовать РПШ в пожароопасных и взрывоопасных зонах.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

- не допускается установка РПШ ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов;

- при монтаже РПШ должна быть установлена коммутационная защитная арматура,  гарантирующая защиту от пожарных факторов: короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, самопроизвольного включения;

- при первичной установке РПШ необходимо установить автоматический выключатель с комбинированной защитой типа ВАК-4.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

РПШ может поставляться в сборном виде. Распаковку, установку и испытание шкафа должны производить специалисты по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.  Конструкция РПШ разборная, что позволяет вносить разобранные узлы в стандартные дверные проемы. Разборку и сборку шкафа должны производить только специалисты по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

После хранения РПШ в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдерживать его в условиях комнатной температуры в течение 6 ч.

РПШ следует разместить в хорошо проветриваемом помещении. Необходимо следить за тем, чтобы РПШ был установлен в горизонтальном положении на полу с уклоном не более 0,5°. РПШ можно размещать отдельно или вместе с другим кухонным оборудованием, оставляя расстояние между РПШ и каким-либо другим оборудованием и стенкой не менее 100 мм. С левой стороны РПШ (со стороны панели управления) запрещается размещать теплонагревающее оборудование (плиты, сковороды, жарочные поверхности и др.) ближе, чем 200 мм от боковой стенки.

Установку РПШ необходимо проводить в следующем порядке:

- перед установкой РПШ на предусмотренное место снять защитную пленку со всех поверхностей;

- установить РПШ на соответствующее место;

- подключить РПШ к электросети согласно действующему законодательству и нормативам. Электроподключение производится только уполномоченной специализированной службой с учетом надписей на табличках. Осуществить подключение РПШ к электросети с учетом допускаемой  нагрузки на электросеть;

- монтаж и подключение произвести так, чтобы был невозможен доступ к токопроводящим частям без применения инструментов;

- надежно заземлить РПШ, подсоединив заземляющий проводник к заземляющему зажиму;

- провести ревизию соединительных устройств электрических цепей РПШ (винтовых и безвинтовых зажимов), при выявлении ослабления  подтянуть или подогнуть до нормального контактного давления;

- проверить направление вращения вентилятора, которое должно быть против часовой стрелки (смотреть со стороны жарочной камеры). В случае несоответствия направления вращения, поменять местами два из трех фазных проводов на клеммном блоке;

- проверить сопротивление изоляции РПШ, которое должно быть не менее 2 МОм.

Электропитание подвести  на клеммный  блок  от распределительного щита через автоматический выключатель с комбинированной защитой типа ВАК-4 с рабочими характеристиками, указанными в табл. 3.

Таблица 3

| Изделие | Характеристики защиты |
| --- | --- |
| РПШ | на ток 63А/100мА |

Номинальное поперечное сечение кабелей питания не должно быть меньше значений, указанных в таблице 4:

Таблица 4

| Изделие | Обозначение шнура (марка, число и номинальное сечение жил) |
| --- | --- |
| РПШ | ВВГ5х10 |

Выключатель, расположенный в стационарной проводке должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания РПШ и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания и иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах.

После монтажа перед пуском в эксплуатацию  просушить ТЭНы в течение 1,5-2 часов, для чего РПШ включить в режим «конвекция» и установить регулятор на температуру 100ºС. После просушки проверить ток утечки и сопротивление изоляции.

Токи утечки не должны превышать:

- при рабочей температуре 35 мА;

- в холодном состоянии 70 мА.

Для выравнивания потенциалов при установке РПШ в технологическую линию предусмотрен зажим, обозначенный знаком  – эквипотенциальность.

РПШ  должен быть подключен к системе водоснабжения через резьбу  G 1/2".

На вход воды  установить фильтр (тонкость очистки 0,08 мм) и перекрывающий вентиль, а  для воды с жесткостью, превышающей 10°F(по французской шкале), установить дополнительно смягчитель воды. Рекомендуется фильтр-водоумягчитель 8LT или 12LT фирмы СRЕМ (Испания) или аналогичные других производителей.

РПШ должен быть подключен к системе канализации (слив излишков воды) через штуцер   с резьбой G1/2", расположенный спереди под порогом. Использовать термостойкий шланг, выдерживающий температуру до 100°С. Щланг установить с гарантированным уклоном не менее 50 от горизонтали.

Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме.

Средний срок службы плиты 7 лет.

7. Порядок работы

Прежде чем включить ротационный пекарский шкаф РПШ, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с указаниями по технике безопасности, элементами управления и надписями на РПШ.

РПШ предназначен для автоматического выпекания хлебобулочных изделий по заранее установленным параметрам (температура в камере, периодичность и длительность впрыска воды, время приготовления) в следующих режимах:

- «конвекция»;

- «конвекция + пар 1 сек.»;

- «конвекция + пар 3 сек.»;

- «конвекция + пар 5 сек.».

Кроме того, РПШ может использоваться для ручного выпекания в режиме «Разогрев» (задается температура в камере, впрыск воды вручную, таймер не работает).

Перед началом эксплуатации необходимо протереть  РПШ тканью, смоченной в мыльном растворе, а затем промыть чистой водой.

Убедитесь, что перегородка рабочей камеры и тележка с противнями, надежно закреплены. Снятие тележки осуществляется следующим образом: приподнимите тележку вверх, затем движением на себя выньте тележку из камеры.

Откройте кран подвода воды к РПШ. Включите электропитание.

Включение РПШ осуществляется при нажатии на кнопку «Вкл/Откл». После прохождения внутреннего теста включается светодиодный индикатор рядом с кнопкой включения РПШ и индикатор того режима работы, который использовался перед выключением РПШ. Малые индикаторы на индикаторных табло при этом индицируют уставки, использовавшиеся в этом режиме. Отключение РПШ производится повторным нажатием на кнопку «Вкл/Откл».

При необходимости измените параметры приготовления. Выберите режим приготовления, для чего  в табло «Режимы» нажмите соответствующую кнопку. При этом загорится соответствующий светодиодный  индикатор.

Во всех режимах приготовления выберите требуемую температуру в рабочей камере. Нажмите кнопку «Выбор параметров» в табло «Температура в камере», при этом замигает индикатор заданной установки. Кнопками V и Λ установите требуемую температуру. Повторно нажмите кнопку «Выбор параметров»: индикатор заданного значения перестанет мигать, значения параметра заносятся в память РПШ. Диапазон изменения уставок (50-270)°С.

При работе в режимах «Конвекция» и «Конвекция + пар» в табло «Таймер» установите время приготовления продукта. Изменение уставки таймера производится аналогично изменению уставки температуры. Диапазон изменения уставки таймера от 0 часов 01 мин до 9 часов 59 минут.  В режиме работы «Разогрев»  в данном табло будет индицироваться время работы РПШ с момента запуска в минутах.

При работе в режимах «Конвекция + пар» в табло «Периодичность впрыска» установите значение периодичности (промежуток времени между впрысками).  Порядок изменения уставки аналогичен вышеприведенным. В режиме «Разогрев» кнопка «Выбор параметров» в данном окне используется для ручного впрыска воды в камеру. В режиме «Конвекция» данное табло не используется: на индикаторах светятся прочерки.

Нажмите кнопку «Пуск/стоп», при этом включится светодиодный индикатор рядом с кнопкой, раздастся звуковой сигнал, продолжительностью 3 сек.  и РПШ начинает работу.

По истечению запрограммированного времени произойдет автоматическое отключение РПШ и раздастся звуковой сигнал, продолжительностью 3 сек. При необходимости можно прервать процесс приготовления, нажав кнопку «Пуск/Стоп».

При необходимости можно изменить заданные значения параметров (температура в камере, периодичность впрыска, таймер) в процессе работы. Об изменении указанных параметров в процессе работы  сигнализирует звуковой сигнал, продолжительностью 0,5 сек. Режим работы (табло «Режимы») изменить нельзя. Для изменения режима  необходимо остановить работу печи  кнопкой «Пуск/Стоп» и произвести установку требуемых параметров.

По окончанию работы нажмите кнопку «Вкл/Откл».

При первом запуске РПШ дополнительно необходимо проконтролировать направление вращения вентилятора (указана стрелка на вентиляторе).

Работа РПШ приостанавливается при открывании двери, но время приготовления не останавливается (таймер продолжает работать). РПШ начинает снова работать, когда  дверь закрыта.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА

Необходимо ежедневно проводить очистку жарочной камеры.

Перед началом очистки отключите электропитание (нажмите кнопку «Вкл/Откл»).

Производите очистку специальными жирорастворяющими средствами для очистки духовок.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для очистки едкие щелочи и концентрированные кислоты, абразивные вещества.

Производите очистку следующим образом:

- охладите РПШ  до 60°;

- обработайте внутренние поверхности жирорастворяющим средством (в соответствии с инструкцией по эксплуатации жирорастворяющего средства);

- закройте дверь на 5-10 мин;

- обработайте внутренние поверхности паром в режиме «Конвекция+Пар» (100°, 5 сек.) в течение 5-10 минут, отключите РПШ и осторожно откройте дверь (см. предупреждение);

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- будьте осторожны при использовании очищающих средств, избегайте попадания их на кожу или в глаза.

- протрите поверхности чистой тканью, смоченной водой;

- просушите печь, включив ее на 5-10 мин. в режим конвекции;

-отключите электропитание, закройте краны подвода воды и приоткройте дверь РПШ;

Внимание:  Конденсат может иметь температуру воды до 80ºС, будьте осторожны.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик  III - V  разрядов, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

Техническое обслуживание производится один раз в месяц.

Перед проверкой контактных соединений, крепления переключателей и сигнальной арматуры,  отключить  РПШ  от  сети  снятием плавких предохранителей или выключением автоматического выключателя цехового щита  и повесить на рукоятки коммутирующей аппаратуры плакат  «Не включать - работают люди»,  отсоединить, при необходимости, провода электропитания  РПШ и изолировать их.

При  техническом обслуживании провести следующие работы:

- проверить внешним осмотром РПШ на соответствие правилам  техники безопасности;

- проверить исправность защитного заземления РПШ;

- проверить исправность электропроводки от автоматического выключателя  электрощита до клеммной блока;

- проверить исправность кожухов, ручек, ограждений;

- проверить трубки подвода воды;

-провести очистку фильтра и смягчителя (в соответствии с соответствующими инструкциями по эксплуатации);

- при необходимости устранить неисправность соединительной, а также  светосигнальной арматуры;

-при необходимости провести дополнительный инструктаж работников по технике безопасности при эксплуатации РПШ;

- техобслуживание мотор-редуктора производить согласно прилагающемуся паспорту.

8.1. ЗАМЕНА МАНЖЕТ.

Для замены манжет произвести следующие действия:

- Снять вращающуюся раму.

- Снять трубки подвода воды (2 штуки).

- Снять промежуточную стенку.

- Отвернуть болт М8х25, крепления вентилятора к торцу вала электродвигателя.

- Снять распылитель и шайбу.

- Снять крыльчатку при помощи специального съемника (Рис.3)

- Отвернуть 4 болта М6х20 и снять двигатель.

- Снять кольцо стопорное и снять 2 манжеты (рис. 5).

- Установку манжет производить в следующем порядке:

  - - Установить манжету 1(Рис.5)

  - - Набить полости А и Б смазкой высокотемпературной (например, высокотемпературной смазкой CU 800 производства фирмы WURTH).

  - - Установить манжету 2.

  - - Установить кольцо стопорное.

- Установку остальных узлов производить согласно п.п. 1-7 в обратном  порядке.

Для качественной запрессовки необходимо использовать специальное приспособление (рис. 4).

*Примечание. Съемник и приспособление для запрессовки манжет поставляются по специальному заказу

Рис. 3. Съемник крыльчатки.

Рис. 4. Приспособление для запрессовки манжет.

Рис. 5. Схема установки манжет.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 5

| Неисправность | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| При нажатии кнопки «Вкл/Откл.» РПШ не включается | Отсутствует напряжение в сети. Сработал(и) или не включен(ы)автоматический(е) выключатель(и). «Кнопка аварийная» в нажатом положении Не исправна пленочная клавиатура или контроллер. | Проверить напряжение в сети. Определить причину срабатывания, включить автоматические выключатель(и) Поворотом рукоятки «Кнопки аварийной» отжать в нормально-отключенное положение Определить неисправный элемент, для этого отключить пленочную клавиатуру от контроллера (плата индикации). Принудительно замкнуть контакты на разъеме. Если контроллер реагирует на принудительные действия, то неисправна клавиатура. В противном случае заменить контроллер. |
| При нажатии кнопки «Пуск/Стоп» РПШ не работает. Индикаторы горят. | Произошло срабатывание термовыключателя SK1 из-за перегрева рабочей камеры Не исправны: - термовыключатель SК1; - микропереключатель конечный SQ1,SQ2 Перегорел предохранитель FU1, 1,0А Произошло срабатывание теплового реле электродвигателя вентиляции рабочей камеры. | Устранить причину срабатывания термовыключателя (расположен за панелью управления). Включить термовыключатель нажатием кнопки (установлена на термовыключателе). Уточнить неисправный элемент и заменить. Произошло короткое замыкание в цепи управления контроллера. Уточнить неисправный элемент и заменить его. Заменить предохранитель. Уточнить причину срабатывания, включить реле. |
| Не происходит парообразование (впрыск). | Не исправны: - электромагнитный клапан YА1; YA2 - перегорел предохранитель FU1, 1,0А - контроллер. - забилась форсунка | Уточнить неисправный элемент и заменить. Прочистить форсунку. |
| Не вращается поворотная рама. | Не исправны: - пускатель КМ4, КМ1; - концевой выключатель SQ2; - переключатель SA2 - Эл/ lдвигатель M3 - Эл/тепловое реле КК1 Отсутствует одна или две фазы на двигателе. | Уточнить неисправный элемент и заменить. Устранить причину перегрева двигателя. Проверить фазное напряжение на контактах пускателя двигателя, устранить обрыв. |
| Неисправность | Вероятная причина | Методы устранения |
| Температура в рабочей камере не достигает установленного значения. | Вышли из строя один или несколько ТЭН-ов ЕК1…ЕК4. Не исправен пускатель КМ2 | Заменить неисправные ТЭНы. Заменить пускатель |
| Не работают вентиляторы духовки | Не исправны: - пускатель КМ3, КМ1 - Эл/тепловое реле КК2 - концевой выключатель SQ2; - Эл/ lдвигатель M1, М2 Отсутствует напряжение на двигателе М1, М2 (обрыв провода) | Уточнить неисправный элемент и заменить. Устранить причину перегрева двигателя Устранить обрыв. |
| Не работает вытяжной вентилятор | Не исправны: - пускатель КМ1 - концевой выключатель SQ1; - переключатель SA4 - Эл/ lдвигатель M5 Отсутствует напряжение на двигателе М5 (обрыв провода) | Уточнить неисправный элемент и заменить. Устранить обрыв. |
| Не работает освещение духовки | Не исправны: - пускатель КМ1 - концевой выключатель SQ2; - переключатель SA3 - лампы освещения Отсутствует напряжение на лампах освещения (обрыв провода) | Уточнить неисправный элемент и заменить. Устранить обрыв. |
| Не включается РПШ или не происходит выполнение требуемых функций | Неисправен контроллер управления «Термодат-38ПКА2» | Заменить платы А1 и А2 (совместно) |

Рис.6  СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Алгоритмы работы контроллера на различных режимах:

- при нажатии кнопки «Вкл/Откл» на пленочной клавиатуре включается и остается включенным постоянно выход «Сом», отключается лишь при повторном нажатии кнопки «Вкл/Откл»;

- при задании режима разогрев после нажатия кнопки «Пуск/Стоп» включаются выхода «КМ1», «КМ3», при достижении заданной температуры выход «КМ3» выключается;

- при задании режима конвекция после нажатия кнопки «Пуск/Стоп» включаются выхода «КМ1», «КМ3», «YA3» при достижении заданной температуры выход «КМ3» выключается;

- при задании режима конвекция + пар 1 сек (3 сек, 5 сек) после нажатия кнопки «Пуск/Стоп» включаются выхода «КМ1», «КМ3», при достижении заданной температуры выход «КМ3» выключается. Выход «КМ4» включается с заданной периодичностью и на определенное время;

Таблица 6

| Поз. обозн | Наименование | Кол |
| --- | --- | --- |
| А1 | Плата релейно-силовой части контроллера «Abat 6»«Термодат -38ПКА 2» ТУ4218-002-12023213-98 | 1 |
| А2 | Плата процессора и индикации контроллера «Abat 6» | 1 |
| А3 | Клавиатура пленочная «Abat 6» | 1 |
| А4 | Блок управления мотор-редуктором | 1 |
| BK1 | Термопреобразователь ТП-2488/1 ХК | 1 |
| ЕК1, ЕК2 | ТЭН кольцевой Б3-12000 W/230 ø395 | 2 |
| ЕК3, ЕК4 | ТЭН кольцевой 5000 W/230 ø500 | 2 |
| EL1 | Лампа индикации белая 230V, T 120ºС | 1 |
| EL5 | Лампа индикации желтая 230V, T 120ºС | 1 |
| EL2…EL4 | Лампа освещения с плафоном «BJB» T300 2/250 | 3 |
| КМ1, КМ2 | Пускатель ПМУ 5011 («Schneider Electric» Германия) | 2 |
| КМ3, КМ4 | Пускатель ПМУ 0910 («Schneider Electric» Германия) | 2 |
| КК1, КК2 | Реле электротепловое РТТ5-10-2 | 2 |
| M1, M2 | Электродвигатель АЛ71А4-ТТ БИШП.520100.047 | 2 |
| М3 | Редуктор 2МРЧ-40/63М1-0,7 с эл.двигателем АИР56В4 У3 | 1 |
| М4 | Электровентилятор 4656 “ebmpapst” | 1 |
| М5 | Электродвигатель M4Q045-EF01-01 “ebmpapst” | 1 |
| М6 | Моторредуктор ДПР28-1-2-12 с датчиком ДП1 | 1 |
| QF1, QF2 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А («IEK» Москва) | 2 |
| SK1 | Термовыключатель 55.13522.090 («EGO» Германия) | 1 |
| SA1 | Кнопка аварийного останова XB5 AS542 («Schneider Electric» Германия) | 1 |
| SA2…SA4 | Выключатель SC747 | 3 |
| SQ1, SQ2 | Микропереключатель МП 1107У4 | 1 |
| YA1, YA2 | Электромагнитный клапан КЭН-1 (230 В) “ELTEK” | 2 |
| X1…Х3 | Набор клемм WDU16 («WAGO» Германия) | 3 |
| Х4, Х5 | Набор клемм WDU16 BL («WAGO» Германия) | 2 |
| X6 | Набор клемм WPE 16 («WAGO» Германия) | 1 |

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1 заводской номер ________________________ соответствует ТУ 5151-006-01330768-2008 признан годным  для эксплуатации.

Контроллер   _________________________________________

Дата выпуска ____________________________________________________

________________________________________________________________________

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1 подвергнут на ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации

Консервацию произвел			_____________________________

(подпись)

Изделие после консервации принял	_____________________________

(подпись)

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1 упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки								М. П.

(подпись)

Упаковку произвел

(подпись)

Изделие после упаковки принял

(подпись)

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ротационного пекарского шкафа РПШ-16-2/1 - 1 год со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации контроллера системы автоматики – 2 года со дня ввода РПШ в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления при хранении в сухом отапливаемом помещении.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей РПШ, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда РПШ вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в руководстве по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на лампы освещения шкафа.

Гарантия не распространяется на уплотнительную резину в случае применения не рекомендованных средств для очистки изделия.

Время нахождения РПШ в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный РПШ.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю РПШ для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера РПШ, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копию удостоверения механика, обслуживающего РПШ

.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г.,  12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г..

Рекламации направлять по адресу: 	Чувашская Республика,

г. Чебоксары,

Базовый проезд, 17.

Тел./факс: (8352)  56-06-26, 56-06-85.

15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При  подготовке и отправке РПШ на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части РПШ по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция РПШ постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем  паспорте.

16. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение РПШ должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец РПШ обязан произвести переконсервацию крепежных изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный РПШ следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 1 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка РПШ из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ!  Складирование упакованных РПШ по высоте только в один ярус для хранения и транспортирования.

17. СХЕМА РАЗБОРКИ-СБОРКИ РПШ.

18. Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Таблица 7

| Дата | Вид техничес-кого обслужива-ния | Краткое содержание выполненных работ | Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

| Продолжение таблицы 7 |
| --- |
| Дата | Вид технического обслуживания | Краткое содержание выполненных работ | Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание | Должность, фамилия и подпись |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

| Корешок талона №1 На гарантийный ремонт ротационного пекарского шкафа РПШ-16-2/1 Изъят «____ » ____________20 __ г. Выполнены работы ______________________ Исполнитель _______________________ ____________________________________________ (подпись) Ф.И.О М.П. _____________________ (Линия отреза) | Приложение А ООО «ЭЛИНОКС» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17 ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1 № ___________ ________________________________________________________ (месяц, год выпуска) Контроллер _________________________________________________________ (№ контроллера) 2 ___________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. ___________________ (подпись) 3___________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы ___________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ _____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ________________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт) _____________________________________________________________________________ и его адрес) М.П. ________________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона № 2 На гарантийный ремонт ротационного пекарского шкафа РПШ-16-2/1 Изъят «____ » ____________20 __ г. Выполнены работы ______________________ Исполнитель _______________________ ____________________________________________ (подпись) Ф.И.О М.П. _____________________ (Линия отреза) | Приложение А ООО «ЭЛИНОКС» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17 ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1 № ___________ ________________________________________________________ (месяц, год выпуска) Контроллер _________________________________________________________ (№ контроллера) 2 ___________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. ___________________ (подпись) 3___________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы ___________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ _____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ________________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт) _____________________________________________________________________________ и его адрес) М.П. ________________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

| Корешок талона № 3 На гарантийный ремонт ротационного пекарского шкафа РПШ-16-2/1 Изъят «____ » ____________20 __ г. Выполнены работы ______________________ Исполнитель _______________________ ____________________________________________ (подпись) Ф.И.О М.П. _____________________ (Линия отреза) | Приложение А ООО «ЭЛИНОКС» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17 ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 1 Ротационный пекарский шкаф РПШ-16-2/1 № ___________ ________________________________________________________ (месяц, год выпуска) Контроллер _________________________________________________________ (№ контроллера) 2 ___________________________________________________ [дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)] М.П. ___________________ (подпись) 3___________________________________________________ (дата ввода изделия в эксплуатацию) М.П. ___________________ (подпись) Выполнены работы ___________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель Владелец ________________________ _____________________ (фамилия, имя, отчество) (подпись) ________________________________________________________ (наименование предприятия, выполнившего ремонт) _____________________________________________________________________________ и его адрес) М.П. ________________________________________________________ (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт) |
| --- | --- |

21.06.2013