## ВАКУУМНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА

## модель TVS-2140

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Данное устройство работает с напряжением в сети 220-240В, 50Гц /60Гц. Устройство безопасно в использовании при условии соблюдения настоящей инструкции.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов всегда необходимо соблюдать меры безопасности, включая следующие:

Перед началом работы с прибором рекомендуется прочитать всю инструкцию.

- Перед включением шнура электропитания в розетку, или перед его отключением, необходимо убедиться, что прибор ВЫКЛЮЧЕН. Электропитание следует отключать, если устройство не используется и перед его очисткой.

- Это техническое устройство не является игрушкой. При его использовании в местах, где находятся дети, необходимо действовать особенно внимательно. Хранить устройство следует в безопасном месте, не доступном для детей.

- Не следует использовать какие - либо принадлежности, которые не рекомендованы и не предназначены. Не следует использовать устройство в целях, отличных от его прямого назначения.

- В случае повреждения шнура электропитания следует немедленно прекратить работу, до выполнения ремонта подготовленным для этого лицом.

- Следует проявлять особую осторожность вблизи подвижных частей.

- Не следует пытаться самостоятельно починить устройство.

- Не следует использовать прибор, если он падал или выглядит поврежденным.

- Не следует: тянуть или нести за шнур электропитания, использовать шнур в качестве ручки, придавливать шнур дверью или проводить шнур у острых углов или краев. Не следует работать с устройством, если шнур / разъем шнура мокрый.

- Не следует использовать устройство вблизи источников горячего газа, нагретых духовок, электрических плит и любых других горячих поверхностей.

- С данным устройством не рекомендуется использовать удлинители. В случае необходимости использования удлинителя, следует убедиться, что его характеристики соответствуют или превосходят характеристики устройства.

- При отключении, для предупреждения травмирования, разъем следует вытаскивать из розетки за вилку, а не за шнур.

- Для безопасной работы с устройством перед его включением и перед началом работы на устройстве следует убедиться, что ваши руки сухие.

- Когда устройство включено, оно должно находиться на соответствующей поверхности, типа стола или стойки.

- Для настоящего устройства нет необходимости в использовании каких-либо видов смазочных материалов, типа масла и воды.

- Во время чистки не следует погружать устройство в воду или другие жидкости.

- Не следует использовать это устройство на открытом воздухе или на мокрых поверхностях. Оно предназначено для использования в хозяйственных целях исключительно внутри помещений.

- Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей), с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, как и людьми с недостаточным опытом, за исключением использования под контролем или после инструктажа по вопросам его использования со стороны лиц, ответственных за безопасность.

- Дети должны находиться под присмотром, чтобы исключить вероятность игр с прибором.

- В случае если шнур электропитания поврежден, для предупреждения возникновения опасных ситуаций, он должен быть заменен сервисным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию.

- При использовании вакуумного контейнера, для лучшего вакуумирования следует сначала надавить на крышку контейнера руками.

- После завершения вакуумирования, крышку устройства следует оставить открытой. Не следует фиксировать крышку устройства в закрытом положении, так как это отрицательно скажется на работе устройства.

### ФУНКЦИИ И СВОЙСТВА

Вакуумирование / запаивание: Используется для извлечения воздуха из пакета, который автоматически заклеивается после завершения процедуры;

Только запаивание: Используется для запаивания пакета без вакуума, для его формирования.

Отмена: Для отключения вакуумирования и выполнения запаивания в любой момент работы.

Фиксатор крышки: Для блокирования или разблокирования крышки. По одной кнопке с левой и правой сторон крышки.

Индикатор: Для отображения состояния процесса вакуумирования или запаивания.

Лента для запаивания: Включает нагревающий провод, покрытый тефлоном, который позволяет заклеивать пакет, не прилипая к ленте.

Уплотнительная прокладка: Прижимает пакет к ленте для запаивания.

Поверхность вакуума: Отводит воздух из пакета и улавливает любое движение жидкости

Воздухонепроницаемый контур мочалки: Обеспечивает воздухонепроницаемость зоны вакуума и предотвращает разгерметизацию.

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шаг 1: Поместить пакет открытой стороной под воздушным портом

Шаг 2: Нажать до закрытия

| Seal only | Только запаивание |
| --- | --- |
| Indicator lamp (For seal) | Индикатор (Запаивания) |
| Cancel | Отмена |
| Indicator lamp (For vacuum) | Индикатор (Вакуумирования) |
| Vacuum / Seal | Вакуумирование / Запаивание |

Шаг 3: Нажать для освобождения

#### ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### Получение пакета с рулона пакетов

- Подключить устройство к источнику электропитания 220-240В~ power, и перевести выключатель в положение «ВКЛ» («ON»);

- Отмотать с рулона пакет и положить один его конец на черную резиновую ленту, после чего закрыть крышку (см. шаг 1);

- Закрыть крышку и с силой нажать на неё двумя руками с двух сторон в области, указанной стрелками до характерного звука двух щелчков (см. шаг 2);

- Нажать кнопку «Только запаивание», после чего загорится индикатор;

- По завершении процесса запаивания индикатор погаснет;

- Затем отмотать с рулона необходимую длину пакета и отрезать. Пакет готов.

Хранение вещей в вакуумированной упаковке:

- Поместите вещи, которые вы хотите сохранить, в пакет;

- Очистите и распрямите открытую сторону пакета. Убедитесь в отсутствии складок и неровностей по краям открытой стороны пакета;

- Убедитесь, что оба открытых края пакета находятся на рифленой части (вакуумной пластине) ниже круглого узла, который является отверстием вакуумного насоса, чтобы предупредить утечку вакуума (см. шаг 3);

- Закройте крышку и с силой нажмите на неё двумя руками с двух сторон в области линии до характерного звука двух щелчков!

- Нажмите кнопку «Вакуумирование / Запаивание», после чего пакет будет автоматически вакуумирован и запаян.

- После завершения процедуры, описанной выше, нажмите две кнопки замков крышки и достаньте готовый продукт.

Советы для лучшего результата вакуумирования:

- Не следует складывать слишком много вещей в пакет: оставьте достаточно свободной длины со стороны открытого края пакета, для его удобного размещения на вакуумной пластине;

- Не мочите открытый край пакета. Могут возникнуть сложности при вакуумировании и запаивании пакета с мокрым краем!

- Существует масса непродовольственных вариантов применения для вакуумной упаковки. К примеру, упаковка предметов для пикника (спичек, аптечки первой помощи, сухой и чистой одежды). Хранение фонаря на случай чрезвычайной ситуации. Хранение серебра и предметов коллекционирования в чистом виде.

- Открытый край пакета для запаивания следует предварительно очистить и выровнять. Следует убедиться, что в открытый край для запаивания не попадают части упаковываемых вещей, на нем нет складок, неровностей и других факторов, которые могут помешать плотному запаиванию;

- Не оставляйте слишком много воздуха внутри пакета. Надавите на пакет, чтобы выпустить лишний воздух перед его вакуумированием. Слишком большой объем воздуха внутри пакета повышает нагрузку на вакуумный насос, что может привести к недостаточной мощности мотора для отведения всего объема воздуха из пакета!

- Не следует помещать в вакуумированные упаковки предметы с острыми элементами, такими как рыбные кости или твердые ракушки! Острые элементы могут разорвать пакет!

- Заполните пакет на 2/3 объема водой, и запаяйте его край (без вакуумирования). Заморозьте его и используйте полученный лед в кулинарных целях или для охлаждения спортивных травм.

- Вакуумирование с запаиванием в среднем занимает около 1 минуты.

- Если по непонятным причинам желаемого результата вакуумирования достичь не получается, вакуумная система автоматически отключится через 30 секунд. В таком случае следует проверить пакет на наличие утечек (дыр), а также правильность его размещения.

##### ОТКРЫТИЕ ЗАПАЯННОГО ПАКЕТА

Запаянный пакет следует разрезать ножницами прямо по линии пайки.

##### ПОВТОРНОЕ ЗАПАИВАНИЕ

Большинство продуктов питания можно повторно запаять в их оригинальные упаковки (к примеру, пакеты с картофельными чипсами). При повторном запаивании продуктов питания выполняются процедуры «Хранения вещей в вакууме», описанные выше.

Примечание: Вакуумная упаковочная машина не может быть использована для запаивания канистр или консервных банок.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Система вакуумной упаковочной машины

- Перед чисткой устройство необходимо выключать.

- Не следует погружать устройство в воду или любую другую жидкость.

- Не следует использовать абразивные чистящие вещества для чистки устройства, так как они могут поцарапать поверхность.

- Снаружи устройство следует протирать фрагментом ткани или губкой, смоченной в слабом мыльном растворе.

- Для очистки внутренней поверхности устройства следует использовать бумажные полотенца.

- Перед дальнейшим использованием устройство следует тщательно высушить.

Пакеты для хранения

- Пакеты для упаковывания и хранения промываются в теплой воде с небольшим количеством средства для мытья посуды, после чего ополаскиваются и тщательно сушатся перед повторным использованием.

- Пакеты можно мыть на верхней полке посудомоечной машины в вывернутом наизнанку состоянии. После мытья следует вылить остатки воды из пакетов и дать им полностью высохнуть перед повторным использованием.

Примечание: Пакеты, использованные для хранения сырого мяса, рыбы и жирных продуктов питания повторному использованию не подлежат.

Хранение вакуумной упаковочной машины:

устройство следует хранить в квартире, в безопасном месте, в месте недоступном для детей.

·РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ

Вакуумирование для замораживания

В семьях с насыщенной жизнью вакуумная упаковка особо актуальна, поскольку она обеспечивает индивидуальные порции готовых блюд, которые достаточно просто разогреть.

Подготовка продуктов для замораживания

- При правильных условиях хранения вакуумная упаковка позволяет поддерживать свежесть пищи. Обеспечьте себе постоянно свежие продукты питания.

- Для того чтобы заморозить продукты, форму которых важно сохранить, их достаточно упаковать в вакуумированный пакет и вернуть в морозилку. Такие продукты, как мясо, ягоды и хлеб можно смело замораживать в течение до 24 часов, не боясь морозного ожога.

- Для вакуумной упаковки продуктов, состоящих большей частью из жидкости, таких, как супы, запеканки, тушеное мясо, их следует сначала заморозить в подходящей для этого емкости, после чего упаковать и отправить в морозильную камеру вашего холодильника.

- Овощи следует бланшировать в кипящей воде либо микроволновой печи, охладить до ломкого состояния, после чего по частям упаковать и отправить в морозилку.

- Чтобы упаковать в вакуумную упаковку продукты питания для их замораживания, которые не были предварительно охлаждены, следует оставить порядка двух свободных дюймов до запаиваемого края, чтобы обеспечить пространство для расширения при замораживании. Мясо и рыбу следует положить на бумажную салфетку, и в таком виде вакуумировать. В такой ситуации салфетка абсорбирует влажность продуктов питания.

- При хранении продуктов, таких как лепешки, блины или гамбургеры, для их разделения следует использовать листы пергаментной бумаги или воска. Это позволит легко достать необходимое количество продукта и сразу же вернуть в морозильную камеру остальную часть.

·ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Настоящая вакуумная упаковочная машина изменит ваш привычный способ покупки и хранения пищевых продуктов. Как только вы привыкнете к вакуумной упаковке, она станет неотъемлемой частью в приготовлении пищи. Соблюдайте ряд процедур, чтобы обеспечить качество и безопасность вашей пищи, при использовании данного устройства для вакуумной упаковки продуктов питания:

- Порчу продуктов взывает реакция продуктов на воздухе, при воздействии температуры, влажности, действие ферментов, рост микроорганизмов, а также загрязнение насекомыми.

- Основной причиной потери пищевой ценности, текстуры, вкусовых и общих качеств продуктов питания является кислород в воздухе. Рост большинства микроорганизмов зависит от воздуха, поскольку именно он обуславливает переход влажности в и из продуктов, если они не защищены влагостойкой упаковкой. Замороженные продукты подвергаются воздействию воздуха морозильной камеры, что приводит к морозным ожогам.

- Вакуумная упаковочная машина удаляет до 90% воздуха из пакета. Это примерно 21% кислорода. Таким образом, после откачки 90% воздуха остается 2  -  3 % остаточного кислорода в вакуумной упаковке. А, как вам известно, при уровне кислорода ниже 5 %, рост большинства микроорганизмов подавляется.

- В общем, существует три категории микроорганизмов: плесень, дрожжи и бактерии. Они присутствуют везде, но только при определенных условиях вызывают проблемы.

- В среде с низким уровнем кислорода, или при отсутствии влаги, плесень расти не может; Во влажной среде, с сахаром и умеренной температуре дрожжи могут расти и без воздуха. Охлаждение замедляет скорость роста дрожжей, а при замораживании рост прекращается полностью. Бактерии могут расти и размножаться как в присутствии воздуха, так и без него.

- Одним из очень опасных видов бактерий являются Клостридиум Ботулинум (clostridium botulinum), которые могут расти при соответствующих условиях и без воздуха, при температурах от 40˚F до 115˚F(4˚до 46˚С). Условием для роста является пища с низким содержанием кислоты, низкое содержание кислорода и температуры, превышающие 40˚F(4˚С) в течение длительного промежутка времени.

- Замороженные, высушенные продукты с высоким содержанием кислот, соли и сахара устойчивы к микроорганизмам ботулиум. Некислые продукты питания, к которым относятся мясо, морепродукты, оливки, птица, рыба, мясо, грибы, продукты с низкой кислотностью, к которым относится основная часть овощей, продукты со средним уровнем кислотности, к которым относятся помидоры, лук, перец чили, инжир и огурцы могут быть легко поражены бактериями ботулинум;

- Их следует предварительно охладить, после чего заморозить для длительного хранения. Продукты питания, наиболее восприимчивые к бактериям ботулинум следует употреблять немедленно после их размораживания.

- Ряд сухих продуктов питания, к примеру, мука и крупы, могут содержать личинки насекомых. При отсутствии вакуумной упаковки личинки могут вылупиться и загрязнить продукты питания. Для предотвращения вылупливания и распространения долгоносиков и других насекомых, такие продукты следует хранить в запечатанных вакуумированных упаковках.

- Предупреждение порчи продуктов: продукты следует хранить при низких температурах, чтобы обеспечить минимальную вероятность роста микроорганизмов.

- Если температура в холодильнике превышает 40˚F (4˚C) (особенно в течение длительного промежутка времени), обеспечиваются условия, подходящие для роста и размножения вредных микроорганизмов, поэтому важно поддерживать температуру на уровне ˚F (4˚C) и ниже.

- Когда температура в морозильной камере находится на уровне 0˚F (-17˚C) и ниже, она подходит для хранения продуктов питания, хотя замораживание не убивает микроорганизмы, а только замедляет темп их роста.

- Температура хранения продуктов в вакуумной упаковке влияет на сухие продукты питания: их срок годности увеличивается в 3-4 раза на каждые 18˚F (10˚C) снижения температуры.

## ФУНКЦИИ

1.Основной функцией вакуумной упаковочной машины является обеспечение длительного хранения широкого ряда продуктов питания, сохраняя их вкус, свежесть и обеспечивая большее удобство. В общем случае, вакуумная упаковка позволяет сохранить свежесть продуктов до трех раз дольше, по сравнению с другими способами хранения пищи. После того, как это устройство станет неотъемлемой частью вашей жизни, вы почувствуете экономию, связанную с уменьшением объема испорченных продуктов.

  - Приготовление блюд заранее и их вакуумная упаковка, как отдельными порциями, так и всем объемом. Продукты, упакованные в вакуумированные пакеты, не рекомендуется разогревать в микроволновой печи или варить не доставая из пакетов. Повторное нагревание продуктов, упакованных в вакуумную упаковку, следует выполнять стандартным образом.

  - Подготовка продуктов для походов и пикников заранее.

  - Снижение подверженности ожогам при замораживании

  - Упаковка таких продуктов, как мясо, рыба, птица, морепродукты и овощи для их хранения в холодильнике в замороженном виде.

  - Упаковка сухих продуктов питания, таких как бобы, орехи, хлопья и крупы для их более длительного хранения.

- Идеально подходит для повторной упаковки ингредиентов и отдельных порций для людей, контролирующих свое питание, к примеру, находящихся на диете или соблюдающих пищевой режим с особыми требованиями.

- Эта система может также быть использована для хранения и защиты других предметов и ценных вещей, таких как фотографии, важные документы, коллекции марок, книжные коллекции, ювелирные изделия, открытки, комиксы и т.д.; скобяных изделий, таких как винты, гвозди, шпильки и болты; медицинских препаратов, бинтов и прочих средств оказания первой помощи, а также прочих предметов.

#### Общие правила по пищевой безопасности

Исходя из научных исследований и здравого смысла, можно сформулировать следующие правила пищевой безопасности, которые обеспечат повышение безопасности и оптимальное хранение продуктов.

- Если скоропортящиеся продукты были нагреты, разморожены или не охлаждены, их следует немедленно употребить.

- Для повторного вакуумирования продуктов, которые были упакованы в вакуумную упаковку раннее, после чего открыты и разморожены, необходимо соблюдать инструкции по заморозке после открытия и правильного хранения повторно упакованных продуктов.

- Правильным способом размораживания продуктов питания является их размещение в холодильнике до достижения размороженного состояния, без использования горячей воды, источников тепла и микроволновых печей.

- Потенциально вредным считается употребление продуктов, которые были оставлены при комнатной температуре на промежуток времени более нескольких часов, особенно если они были приготовлены с использованием соуса, даже при наличии вакуумированной упаковки.

- Для быстрого охлаждения продуктов, вакуумные упаковки следует равномерно распределить по площади морозильной камеры.

Рекомендации по упаковке больших объемов мяса, рыбы и любых пищевых продуктов

- Перед упаковыванием в вакуумную упаковку следует вымыть руки и все поверхности, которые будут использоваться для резки продуктов и их упаковки.

- Скоропортящиеся продукты следует немедленно охлаждать или замораживать, не оставляя их при комнатной температуре.

- Срок годности сухих продуктов питания, таких как орехи, кокосы или хлопья при условии вакуумной упаковки увеличивается, при условии их хранения в темном месте. Кислород и повышенные температуры приведут к возникновению прогорклого вкуса у продуктов с высоким содержанием жиров.

- Перед вакуумной упаковкой некоторых фруктов и овощей, таких как яблок, бананов, картофеля и корнеплодов их рекомендуется очистить – это продлит их срок годности.

- Перед вакуумной упаковкой некоторых овощей, таких как брокколи, цветная капуста и свежая капуста, их следует предварительно бланшировать, чтобы выпустить газы, после чего охладить и затем упаковать и заморозить,

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При нажатии на вакуумную упаковочную машину ничего не происходит

- Убедитесь, что шнур электропитания правильно включен в электрическую розетку, а выключатель находится в положении «ВКЛ». Протестируйте электрическую розетку, включив в нее другой прибор. Если он также не будет работать, следует проверить выключатели и предохранители в вашем доме.

- Убедитесь, что шнур электропитания и вилка не повреждены. В случае если они повреждены, не рекомендуется использовать вакуумную упаковочную машину.

Воздух не до конца удаляется из пакета

- Для правильного запаивания, открытый край пакета должен полностью входить в область вакуумного канала.

- Проверьте уплотняющие полоски и прокладки под крышкой на правильность их положения и отсутствие загрязнений. Протрите и верните их на место.

- В пакете может быть отверстие. Чтобы это проверить, следует запаять пакет с небольшим объемом воздуха в нем, поместить его под воду и надавить. Наличие пузырьков укажет на то, что пакет прорван и для вакуумной упаковки следует использовать другой пакет.

- Проверьте, полностью ли заперта крышка упаковочной машины на своем месте.

Запаянные пакеты вакуумной упаковки теряют герметичность

- Наличие смятие, загрязнения или жира может привести к утечкам по шву запаивания. В таком случае следует снова открыть пакет и расправить края по ленте запаивания.

- Следует проверить наличие влаги или соков из пищи внутри упаковки. В случае их обнаружения может потребоваться открыть пакет и повторно его запаять, или использовать новый пакет. Продукты, содержащие жидкость следует замораживать перед упаковыванием.

- При упаковке элементов с острыми краями может быть нарушена целостность пакета и потерян вакуум. Чтобы это предупредить, острые края следует защитить бумажными полотенцами.

Вакуумная упаковочная машина не запаивает пакеты должным образом

- При перегреве уплотнительной ленты и расплавлении пакета, необходимо поднять крышку и дать уплотнительной ленте остыть в течение нескольких минут.

- Перед повторным нажатием кнопки «только запаять» дать устройству возобновить работу в течение 15 секунд.